## Slide 1: Unidad 2: Recursos de Tecnología de Información Comunicaciones. Redes Telecomunicaciones y la conectividad de redes. Nuevas tecnologías.
U.N.Sa. – Facultad de Cs.Económicas – SIG 2021
Sistemas de Información para la Gestión

## Slide 2
UNIDAD 2:
RECURSOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN – Infraestructura
Recursos de TI: Infraestructura Aspectos Tecnológicos de los Medios de Procesamiento Software de Base y Utilitarios: Hardware y software. Tendencias y administración de la infraestructura. Comunicaciones. Redes: Telecomunicaciones y la conectividad de redes. Nuevas tecnologías.
Objetivos Específicos:
Conocer las principales tecnologías y estándares en comunicaciones y redes
Bibliografía Básica:
Sistemas de información gerencial / Laudon, Kenneth C. (2012) Sistemas de información gerencial [texto impreso] / Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane P.. - 12a. ed.. - México : Pearson Educación, 2012. ISBN 978-607-32-0949-6.
Cap 7. Telecomunicaciones, internet y tecnología inalámbrica 10. Comercio electrónico: mercados digitales, productos digitales

## Slide 3: Estructuras de Procesamiento de Información
Centralizada
Terminales “bobas”
Distribuída
Terminales Inteligentes

## Slide 4: Estructura de Información “Sistemas Centralizados”
Ventajas
Control en el almacenamiento de los datos.
Velocidad de acceso a la información.
Seguridad en el resguardo de los datos.
Control del personal que accede a las instalaciones.

## Slide 5: Estructura de Información “Sistemas Centralizados”
Desventajas
Gran inversión inicial en equipamiento.
El personal de sistemas se siente dueño de la información.
Conflictos con los usuarios.
Ante un problema en el equipo central, nadie puede trabajar.

## Slide 6: Estructura de Información “Sistemas Distribuídos”
Ventajas
Facilidad de almacenamiento de datos.
Soportes de almacenamiento más baratos.
Reduce el costo de equipamiento.
Menor inversión inicial.
Los usuarios se sienten dueños de los datos.

## Slide 7: Estructura de Información “Sistemas Distribuídos”
Desventajas
Problemas por la cantidad de interconexiones.
Disminución de la seguridad.
Dificultad en determinar el nivel de equipamiento.
Dificultad en mantener el equilibrio y la coordinación entre los sistemas.
Los usuarios se sienten dueños de los datos.

## Slide 8: Concepto
En realidad una RED es un sistema de comunicaciones que permite que sus usuarios se comuniquen compartiendo los recursos (hard y soft) de las computadoras que lo integran.
CATEGORIAS DE REDES

## Slide 9: Elementos de un Sistema de Comunicación
Emisor
Receptor
Canal
Protocolo de enlace
Otros dispositivos
(módem, adaptadores, controladores de comunicación, puentes, etc)

## Slide 10: Los canales son los medios físicos por donde fluyen los datos que se transmiten entre las computadoras
Pares
Trenzados
Cable coaxil
Fibra óptica
Satélites
Microondas
Cables
Telefónicos
VELOCIDAD
CONFIABILIDAD
COSTO
Canales para
ambientes locales
Canales para
grandes distancias

## Slide 11: Control de la Comunicación (protocolo)
Códigos de lenguajes
Formatos de lenguajes
Métodos de detección de errores
Métodos de corrección de errores
Procedimientos para establecer la conexión
Procedimiento de transferencia de mensajes
Procedimientos para la desconexión
Modo de transmisión
El protocolo es el conjunto de reglas que administra la comunicación entre computadoras.
Las computadoras pueden estar comunicadas por caminos físicos o lógicos

## Slide 12: Características de las Redes
Servicio de archivos
Compartir recursos
Tolerancia a fallos
Control de transacciones
Seguridad
Acceso remoto
Conectividad
Utilidades de gestión
Comunicación entre usuarios
Colas de impresión
Servidores de impresoras

## Slide 13: Redes de Área Local LAN
Se caracterizan por estar confinadas a un ambiente o edificio (máx. 1200m).
Permiten compartir recursos de hardware.
Permiten integrar soluciones informáticas sectoriales
Una LAN puede ser tanto un sistema cerrado como abierto.
Utiliza estaciones de trabajo inteligentes lo que supone un alto índice de procesamiento distribuido
administración de archivos
correo electrónico
comunicación entre nodos
trabajos de impresión

## Slide 14: Estructuras de las redes LAN
Según las características del sistema que las administra:
    Sistemas Punto a Punto
    Sistemas con servidor dedicado
    Sistemas con servidor no dedicado

## Slide 15: Sistema cliente-servidor
Programa servidor
Proporciona un recurso en particular, (por ejemplo administrar una base de datos)
Programa cliente
Se encarga de pedir el acceso y utilizar un recurso brindado por un servidor, (por ejemplo acceder y utilizar los datos de una base)

## Slide 16: ¿Cómo funciona el sistema cliente-servidor?
Los programas servidores residen en un servidor de recursos y los programas clientes en los PC que conforman la red

## Slide 17: Razones para instalar una LAN
Trabajo en Común
Actualización de Software
Copia de seguridad de datos
Ventajas en la organización
Uso compartido de impresoras y otros elementos de hardware
Uso compartido de software - Licencias p/redes
Correo electrónico

## Slide 18
Servidor de archivos
Estaciones de trabajo
Cableado (canal)
Sistema Operativo
Placas de interfaz
Hubs
Componentes de una LAN

## Slide 19: Estructuras de las redes LAN

## Slide 20: Elementos para configurar una LAN Servidor de archivos
Es una computadora que gestiona el sistema de archivos de la red.
El sistema operativo de la red reside en el servidor.
La tarea principal del server es procesar las peticiones de las estaciones de trabajo de la red.
Puede ser dedicado o no dedicado.
Esto implica seguridad porque impide el acceso al sistema de personas no autorizadas
En redes grandes suelen producirse congestiones.
Es importante contar con un server de elevadas restaciones

## Slide 21: Elementos para configurar una LAN Sistema operativo de red
Es el software que administra la LAN. Normalmente reside en el servidor de archivos
  Servicio de archivos
  Seguridad (password)
  Utilidades de gestión (utilitarios)
  Comunicación entre usuarios
  Colas de impresión ( spooling)
  Conectividad entre redes
¿Username ?
¿Pasword?

## Slide 22
Forma que asume el diseño de la conexión
Existen tres tipos de topologías de redes:
Anillo Estrella Bus
Topología de redes LAN

## Slide 23
Distribuye y maneja recursos informáticos (a través de distintos tipos de combinaciones) entre computadoras y terminales en un ambiente en donde las distancias físicas de los nodos trascienden el ámbito de un edificio, por lo que se debe usar tecnología de comunicación de datos que permita la conexión entre lugares remotos.
Redes de Área Amplia - WAN

## Slide 24
Cliente
Proveedor
Vendedor
Red WAN
Sucursal N° 2
Sucursal N° 1
Sucursal N° 3
Estructuras de las redes WAN

## Slide 25: Redes WAN
Con canales dedicados
Con canales compartidos
De acceso público
De acceso restringido

## Slide 26: Redes WAN
Dispositivos de Conexión
Bridges
Routers
Gateways
Multiplexores
Notes: Hubs (Concentradores): Son equipos que permiten estructurar el cableado de las redes. La variedad de tipos y características de estos equipos es muy grande. En un principio eran solo concentradores de cableado, pero cada vez disponen de mayor número de capacidad de la red, gestión remota, etc. La tendencia es a incorporar más funciones en el concentrador. Existen concentradores para todo tipo de medios físicos.
Repetidores: Son equipos que actúan a nivel físico. Prolongan la longitud de la red uniendo dos segmentos y amplificando la señal, pero junto con ella amplifican también el ruido. La red sigue siendo una sola, con lo cual, siguen siendo válidas las limitaciones en cuanto al número de estaciones que pueden compartir el medio.
"Bridges" (Puentes): Son equipos que unen dos redes actuando sobre los protocolos de bajo nivel, en el nivel de control de acceso al medio. Solo el tráfico de una red que va dirigido a la otra atraviesa el dispositivo. Esto permite a los administradores dividir las redes en segmentos lógicos, descargando de tráfico las interconexiones. Los bridges producen las señales, con lo cual no se transmite ruido a través de ellos.
"Routers" (Encaminadores): Son equipos de interconexión de redes que actúan a nivel de los protocolos de red. Permite utilizar varios sistemas de interconexión mejorando el rendimiento de la transmisión entre redes. Su funcionamiento es más lento que los Bridges pero su capacidad es mayor. Permiten, incluso, enlazar dos redes basadas en un protocolo, por medio de otra que utilice un protocolo diferente.
"Gateways": Son equipos para interconectar redes con protocolos y arquitecturas completamente diferentes a todos los niveles de comunicación. La traducción de las unidades de información reduce mucho la velocidad de transmisión a través de estos equipos.

## Slide 27: WLAN - Concepto
WLAN son las siglas en inglés de Wireless Local Area Network.
Sistema de comunicación de datos flexible muy utilizado como alternativa a la LAN cableada o como una extensión de ésta.
Utiliza tecnología de radio frecuencia que permite mayor movilidad a los usuarios al minimizarse las conexiones cableadas.

## Slide 28: WLAN - Ventajas
Movilidad: Información en tiempo real en cualquier lugar de la organización para todo usuario de la red.
Facilidad de instalación: Evita obras para tirar cable por muros y techos.
Flexibilidad: Permite llegar donde el cable no puede.
Reducción de costos ante cambio frecuentes o entoros dinámicos.
Escalabilidad: El cambio de topología de red es sencillo y trata igual pequeñas y grandes redes.

## Slide 29: WLAN
Bluetooth
Es un estándar. La idea de Bluetooth es ser barato, consumir poca batería y alcanzar un máximo de 10 metros, para sustituir los cables que conectan teléfonos móviles, PDAs u ordenadores entre sí o con todo tipo de periféricos.
También se usa en redes de área local (LANs), y en ´manos libres´ de automoviles. Bluetooth utiliza la banda 2.45 GHz del espectro radiofónico, que es abierta (no necesita licencia) y por tanto está muy saturada; para evitar interferencias usa técnicas especiales.
Se conocen fallos de seguridad que podrían servir para robar datos.

## Slide 30: WLAN
WiFi
Diseñado para redes de área local, de mediano alcance
Usa la banda de 2.45 GHz (la misma que Bluetooth), y alcanza 40 metros en interiores y cerca de 100 en exteriores. Con antenas especiales se han conseguido enlaces punto a punto de más de 100 kilómetros.
Consta de un Punto de Acceso conectado al módem o ´router´ ADSL o de cable y una tarjeta WiFi por ordenador. El punto de acceso emite y recibe de tal modo que varios ordenadores comparten la salida a Internet sin problemas (ni configuraciones).
Un ordenador con WiFi detecta automáticamente su presencia, y pregunta al usuario si se quiere conectar.
El principal inconveniente de WiFi es la seguridad

## Slide 31: WLAN
WiMax
WiMax, proviene de Worldwide Interoperability Microwave Access, o en español Interoperatibilidad para el Acceso por Microondas, supone una evolución respecto al Wi-Fi.
Diseñado para redes de alcance amplio de 40 a 100 Km.
Alta velocidad, hasta 128 Mbps.
Facilidad de agregar más canales
Ancho de banda configurables y no cerrados
Varios servicios simultáneos (telefonía IP, video, audio, etc.)

## Slide 32: Red Privada Virtual (VPN)
VPN (Virtual Private Network) es una tecnología de red que permite una extensión de la LAN sobre una red pública (Internet).
Aspectos importantes a considerar
    Autentificación.
    Integridad.
    Confidencialidad.
    No repudio.

## Slide 33: Red Privada Virtual (VPN)
Tipos de VPN
VPN de acceso remoto
  Utilizan Internet como vía de acceso.
VPN punto a punto
  Tecnología de túnel o “tunneling” que utiliza el protocolo PPTP (Protocolo de Túnel de Punto a Punto).
VPN interna, VLAN
  Utiliza la red LAN como medio de conexión y sirve para aislar zonas y servicios de la red interna.

## Slide 34: Cloud Computing
La computación en la nube concepto conocido también bajo los términos servicios en la nube, informática en la nube, nube de cómputo o nube de conceptos, del inglés Cloud computing, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet.
Aplicaciones
iCloud - desarrollado por Apple Inc.
Campaign Cloud - desarrollado por ElectionMall.Com
powerd by Microsoft
Dropbox - desarrollado por Dropbox
Google Docs - Desarrollado por Google

## Slide 35: Cloud Computing
Beneficios
Integración probada de servicios Red.
Prestación de servicios a nivel mundial.
Reducción de costos.
Implementación más rápida y con menos riesgos.
Actualizaciones automáticas que no afectan negativamente a los recursos de TI.
Contribuye al uso eficiente de la energía.
Desventajas
Fuerte dependencia de los proveedores de servicios.
Alta dependencia a la disponibilidad de acceso a Internet.
Vulnerabilidad para la sustracción o robo de información.
Seguridad. La información de la empresa debe recorrer diferentes nodos para llegar a su destino, cada uno de ellos (y sus canales) son un foco de inseguridad.
La confiabilidad de los servicios depende de los proveedores de servicios.
La disponibilidad de servicios altamente especializados no disponibles.
Si se utilizan protocolos seguros, HTTPS por ejemplo, la velocidad total disminuye debido a la sobrecarga que estos requieren.
Escalabilidad a largo plazo. A medida que más usuarios empiecen a compartir la infraestructura de la nube, la sobrecarga en los servidores de los proveedores aumentará.

## Slide 36: Cloud Computing
Tipos de nubes
Nubes públicas se manejan por terceras partes, y los trabajos de muchos clientes diferentes pueden estar mezclados en los servidores, los sistemas de almacenamiento y otras infraestructuras de la nube. Los usuarios finales no conocen qué trabajos de otros clientes pueden estar corriendo en el mismo servidor, red, discos como los suyos propios.
Nubes privadas son una buena opción para las compañías que necesitan alta protección de datos y ediciones a nivel de servicio. Las nubes privadas están en una infraestructura en-demanda manejada por un solo cliente que controla qué aplicaciones debe correr y dónde. Son propietarios del servidor, red, y disco y pueden decidir qué usuarios están autorizados a utilizar la infraestructura.
Nubes híbridas combinan los modelos de nubes públicas y privadas. Usted es propietario de unas partes y comparte otras, aunque de una manera controlada. Las nubes híbridas ofrecen la promesa del escalado aprovisionada externamente, en-demanda, pero añaden la complejidad de determinar cómo distribuir las aplicaciones a través de estos ambientes diferentes. Las empresas pueden sentir cierta atracción por la promesa de una nube híbrida, pero esta opción, al menos inicialmente, estará probablemente reservada a aplicaciones simples sin condicionantes, que no requieran de ninguna sincronización o necesiten bases de datos complejas.